## Slide 1: CRIA DE GALLINAS Y PINTADAS PONEDORAS
CONSTRUCCION DE GALLINEROS

## Slide 2
Original source: Escuela de Pequenos Agricultores
Revised by MAMA Project, Inc.
With assistance from International HELP

## Slide 3: CONTENIDO
EL GALLINERO
VENTAJAS DEL GALLINERO
TAMANO DEL GALLINERO
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL GALLINERO
PASOS PARA LA CONSTRUCCION DEL GALLINERO
LOS COMEDEROS
LOS BEBEDEROS
LOS NIDALES

## Slide 4: EL GALLINERO
El gallinero es la casa de las gallinas, donde duermen protegidas de la lluvia, el viento, el frio y los animales del monte.
Tambien sirve para encerrar las gallinas y los pollitos cuando es necesario.

## Slide 5: VENTAJAS DEL GALLINERO
Protege a las gallinas del viento, lluvia, frio y los animales del monte.
Facilita el manejo.
Facilita la aplicacion de vacunas y medicamentos.
Disminuye la mortalidad de las aves.
Contribuye a la higiene del hogar
Evita la perdida de los huevos.
Las gallinas aprovechan mejor el alimento.
Se aprovecha el esteircol para abonar los cultivos.
Permite mejor control de las gallinas.

## Slide 6: Los gallineros pueden ser de varias formas
A ras del suelo
Por encima del suelo

## Slide 7: TAMANO DEL GALLINERO
Es muy importante tomar en cuenta el espacio que es necesita segun la cantidad de gallinas
Por eso se recomienda un galinero de:
  1 metro de ancho y
  1 metro de largo
  Por cada 7 gallinas

## Slide 8: Por Ejemplo:
7 Gallinas
1 Metro
1 Metro

## Slide 9: MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL GALLINERO
EL TECHO:
  Debe cubrir por completo del gallinero para evitar la humedad dentro del mismo.
  Los materiales pueden ser:
    Carton
    Hojas de platano
    Bambu
    Plastico

## Slide 10: MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL GALLINERO
LAS PAREDES:
  Se pueden hacer de:
    Bambu
    Madera redonda
    Canas de maiz y
    Sorgo
  En las zonas frias o de mucho viento debe cubrir las paredes con plastico o saco.
  Una buena ventilacion no perjudica a las aves.
  Pero los cambios bruscos de temperatura si les hace dano.

## Slide 11: PASOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN GALLINERO
#1 SELECCION DEL LUGAR
  Construya el gallinero en un lugar seco, parejo; que no se inunde y protegido de vientos fuertes.
#2 RECOLECCION DE MATERIALES
  Recolecte todo el material necesario en el lugar escogido para construir el gallinero.

## Slide 12
#3 PREPARACION DEL LUGAR ESCOGIDO
  Marque con estacas el largo y ancho del gallinero, de acuerdo a las medidas dadas.

## Slide 13
#4 CONSTRUCCION DEL GALLINERO. EL ARMAZON.
  Coloque los horcones dejando la parte mas alta orientada hacia donde el viento sopla mas fuerte.

## Slide 14
  Coloque una viga uniendo los horcones pequenos y la otra uniendo los horcones grandes.

## Slide 15
  Clave el resto de los palos rollizos uniendo las vigas.
  Los palos rollizos deben colocarse a una distancia de 50 centimetros el uno del otro.

## Slide 16
  Coloque las uniones inferiores.

## Slide 17
  Coloque los parales y el piso del gallinero.

## Slide 18
  Clave el resto de las varas rollizas a lo largo del techo.

## Slide 19
  Cubra el techo y coloque la puerta.

## Slide 20: LOS BEBEDEROS
Generalmente son utilizados los recipientes de plastico.
Es muy importante ponerles agua limpia a las gallinas y cambiarselas diariamente.

## Slide 21: LOS COMEDEROS
Estos pueden ser:
  RECIPIENTES DE PLASTICO

## Slide 22: LOS NIDALES
Se utilizan cajas de carton o de madera. En ambos casos debemos colocar un colchon para los huevos.
Se usa un nidal por cada 5 gallinas adultas.
Los nidales miden:
  30 centimetros de ancho
  40 centimetros de fondo
  35 centimentros de alto

## Slide 23
Algunos materiales que podemos utilizar para el colchon de los nidales son:
  Pasto seco
  Aserrin
  Viruta
  Tusa seca picada

## Slide 24: Es Decir: